## Slide 1
ONEGRIP PLAY
한 손 게임·미디어 통합 컨트롤러
이동·시점·주요 액션을 한 손 안에서 분리해 동시에 조작
ONE-HAND ACCESSIBLE INPUT
GAME · WEB · MEDIA
제7회 국립재활원 보조기기 해커톤
대상 사용자와 아이디어 개요
주 대상
편마비·상지 절단·기능 제한 또는 하반신 마비 등으로 침상·리클라이닝 자세에서 한 손 입력이 필요한 사용자
양손 게임패드를 사용하기 어렵거나 침상·리클라이닝 자세로 활동하는 사용자는 이동·시점·버튼 입력을 동시에 수행하기 어렵고, 디지털 여가 활동의 선택지가 제한됩니다.
OneGrip Play는 사용 가능한 한 손의 손목·엄지·검지·중지 움직임을 분리해 양손 입력을 한 손 안에서 재구성합니다.
활용 목표
PC 게임(LoL 등) · Nintendo Switch · 웹 서핑 · 유튜브·OTT
한 손 안에서 세 가지 역할을 분리
손목·팔
하단 2축 짐벌
이동(PC 게임·Switch)
메뉴 탐색(웹·미디어)
엄지
소형 조이스틱
시점(PC 게임·Switch)
포인터·스크롤(웹·미디어)
검지·중지
8개 손가락 버튼
주요 액션(PC 게임·Switch)
클릭·재생(웹·미디어)
PC 게임·Switch에서는 이동·시점·액션을, 웹·미디어에서는 메뉴 탐색·포인터·클릭/재생을 나눠 조작합니다.
제품 구조
20° 팔받침 하우징 · ±15° 손목 기울임 · 엄지 조이스틱 · 손가락 버튼
핵심 기능
01
이동과 포인터 조작을 분리
손목·팔은 이동·메뉴 탐색을, 엄지는 시점·포인터·스크롤을 담당해 두 축계를 독립적으로 사용합니다.
02
손가락 위치를 유지한 8버튼
검지·중지가 그립을 놓지 않고 주요 액션과 클릭·재생 제어를 직접 입력하도록 배치했습니다.
03
팔을 받치는 20° 인체공학 하우징
손목만 버티지 않도록 팔 지지면을 넓히고, 하부 짐벌을 하우징 내부에 수용했습니다.
04
출력·조립·수리를 고려한 모듈화
버튼 캐리어를 분리하고 하우징을 2분할해 FDM 출력과 내부 조립 순서를 함께 설계했습니다.
구현 및 검증 결과
손가락 입력부
8개 버튼 간 비의도 간섭 0 mm³
정격 행정 0.35 mm · 최소 벽 1.20 mm
하부 짐벌·하우징
±15° 전 자세 간섭 0
최초 접촉 15.88° · 검증 게이트 23/23 PASS
활용 장면
하나의 그립으로 게임과 일상 미디어 조작까지
PC 게임
LoL 등 이동·시점·주요 액션
Nintendo Switch
한 손 조작용 게임 입력
웹 서핑
포인터 이동·클릭·스크롤
유튜브·OTT
탐색·재생·볼륨 제어
한 손 사용자의 게임 접근성을 높이되, 손가락을 새로 외우기보다 손의 자연스러운 역할 분담을 활용합니다.
동국대학교 전자전기공학부 | 김민섭 · 윤홍민 · 장재원 · 김예진
ONEGRIP PLAY
Notes: [Sources]
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/../README.md
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/../cad/source_snapshot/team_claude_latest/README.md
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/../cad/onegrip-index-middle-cassette-v2/README.md
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/../cad/onegrip-full-module-v3/README.md
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/build/assets/V4_ISOMETRIC_no_title.png
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/build/assets/V4_CUTAWAY_no_title.png
- C:/Users/guest2/Documents/재활기기 공모전/전시포스터/build/assets/01_final_cap_view_no_title.png